Miejska Górka, 28 lutego 2012r.

RI.271.1.2012.PP

Pytania i odpowiedzi do przetargu: Budowa instalacji solarno-wiatrowych do zasilania oświetlenia drogowego na terenie gminy Miejska Górka.

Zapytanie

W nawiązaniu do podanej przez Państwa w dokumentacji przetargowej specyfikacji lamp hybrydowych, solarno-wiatrowych proszę o odpowiedź na następujące pytania

- Czy słup lampy musi być ośmiokątny czy może być alternatywnej budowy np. kratowej?

- Czy układ sterowania może znajdować się w korpusie lampy tj. w dolnej części słupa, czy bezwzględnie szafka sterownicza musi być umiejscowiona w górnej części?

- Czy turbina przy nie zmienionych lub lepszych parametrach mechaniczno-elektrycznych może posiadać 3 śmigała z włókien węglowych o trwalszej konstrukcji niż podana w specyfikacji?

- Jaką przewiduje się moc zainstalowaną dla turbiny wiatrowej?

- Czy dopuszcza się montaż bardziej zaawansowanego i bardziej elastycznego mikroprocesorowego sterowania energią solarową?

- Czy dopuszcza się dodatkowe sterowanie czasem pracy lampy poprzez programator czasowy (zał./wył.)

Odpowiedź

Odp. 1. Nie dopuszcza się stosowania alternatywnej budowy np. kratowej itp.

Odp. 2. Dopuszcza się lokalizowanie szafki sterowniczej w dolnej części słupa, uwzględniając straty mocy na przewodach i maksymalną sprawności układu. Rewizja przedmiotowej komory winna być zabezpieczona przed nieuprawnionym otwarciem przez system ryglowania i wyposażona w zamek na klucz.

Odp. 3. Dopuszcza się stosowanie wirnika trójłopatowego z włókien węglowych, zachowując pozostałe parametry elektryczno-mechaniczne zawarte w specyfikacji.

Odp. 4. Turbina wiatrowa winna zapewniać minimalny prąd ładowania 6A przy prędkości wiatru 16 m/s a jej moc znamionowa winna być nie mniejsza niż ~250W.

Odp. 5. Dopuszcza się montaż mikroprocesorowego regulatora, opartego na bardziej zaawansowanych algorytmach obliczeniowych.

Odp. 6. Zgodnie ze specyfikacją wymaga się m.in. dowolnie programowalnego, dobowego zakresu pracy systemu tj. dowolnego programowania godzin zał./wył.